## Slide 1: 4. Microcontroladores.
4.1. ¿Qué es un microcontrolador?
4.2. Procedimiento para hacer funcionar un microcontrolador.
4.3. Estructura de un microcontrolador.
4.4. CPU del microcontrolador.
4.5. Resgistros.
4.6. Puertos.
4.7. Memorias.
4.8. Osciladores.
4.9. Tipos de microntroladores.
CATA
Agosto 23 de 2017 Taller V UNALMED

## Slide 2: 4.1. ¿Qué es un microcontrolador?
CATA
Es un pequeño «computador» dentro de un circuito integrado que tiene un procesador, memoria y periféricos programables de entrada y salida.
Se conocen como:
μC - uC - MCU
http://electronicshacking.com/difference-between-microcontroller-and-microprocessor/

## Slide 3: 4.2. Procedimiento para hacer funcionar un microcontrolador
CATA
https://learn.mikroe.com/ebooks/piccprogramming/chapter/introduction-to-the-world-of-microcontrollers/
Examine la disponibilidad de microcontroladores y de sus periféricos (número de entradas/salidas, temporizadores, conversores AD…).
Deje comida para sus mascotas y prepárese suficientes sanduches.
Estudie el sistema que va a manejar el microcontrolador.
Elija el que pueda cumplir con todos los requisitos del sistema deseado.
Diga adiós a su familia y amigos.
Diseñe y si es posible construya un prototipo que será manejado por el microcontrolador incluyendo a los dispositivos periféricos que se utilizarán en la aplicación real.

## Slide 4: 4.2. Procedimiento para hacer funcionar un microcontrolador
CATA
https://learn.mikroe.com/ebooks/piccprogramming/chapter/introduction-to-the-world-of-microcontrollers/
Utilice un PC y alguno de los lenguajes de programación de alto nivel disponibles para escribir un programa que se ejecutará en el microcontrolador. También utilice un programa de simulación del entorno real en el que se desempeñará el sistema.
Al presionar el botón adecuado se convierte el código escrito en un lenguaje de alto nivel, en código de máquina entendible por el microcontrolador. Use un programador para escribir este código en la memoria del microcontrolador.
Es hora de que el microcontrolador empiece su vida productiva. Desconecte el micro del programador y ubíquelo en el sistema que acaba de construir. Respire profundamente y enciéndalo.
Eso es todo! Disfrute su éxito y empiece a pensar en nuevos proyectos.

## Slide 5: 4.3. Estructura de un microcontrolador.
CATA
https://learn.mikroe.com/ebooks/picbasicprogramming/chapter/introduction/

## Slide 6: 4.4. CPU del microcontrolador.
CATA
«Cerebro»
Unidad Central de Procesamiento CPU
https://learn.mikroe.com/ebooks/8051programming/chapter/what-are-microcontrollers-and-what-are-they-used-for/

## Slide 7: 4.5. Registros.
CATA
«Configuración del micro»
Registros SFR (Special Function Registers)
https://learn.mikroe.com/ebooks/picmicrocontrollersprogramminginassembly/front-matter/introduction-to-the-world-of-microcontrollers/

## Slide 8: 4.6. Puertos.
CATA
Comunicación con el mundo exterior
http://trains4africa.co.za/?p=697

## Slide 9: 4.7. Memorias.
CATA
Memorias en el Micro:
Memoria ROM (Flash)
Memoria RAM
Memoria EEPROM
https://learn.mikroe.com/ebooks/picbasicprogramming/chapter/introduction/

## Slide 10: 4.8. Osciladores.
CATA
Determinan la velocidad a la que funciona el microcontrolador
http://kdelectronics.blogspot.com.co/2013/03/using-crystal-resonator-with.html
Este es el circuito que debe agregarse al microcontrolador: un cristal resonador y dos capacitores cerámicos. El resto del circuito está adentro del micro.

## Slide 11: 4.9. Tipos de microntroladores.
CATA
Algunos son:
* Intel 8051
* PIC (8-bit PIC16, PIC18, 16-bit dsPIC33 / PIC24 y 32-bit )
* Analog Devices, ADSP-21xx digital signal processor.
* Atmel AVR (8-bit), AVR32 (32-bit) y AT91SAM (32-bit).
* Renesas Electronics, Hitachi H8 y Hitachi SuperH (32-bit).
* Freescale ColdFire (32-bit) y S08 (8-bit)
* Toshiba TLCS-870 (8-bit/16-bit)
* Texas Instruments Microcontrollers MSP430 (16-bit), C2000 (32-bit), y Stellaris (32-bit)
Más común.
El nuestro!