## Slide 1: 6. Conversión Análogo-Digital
6.1. ¿Qué es una conversión AD?
6.2. Resolución, Error de cuantización y Precisión
6.3. Rata de muestreo
6.4. Aliasing y Sobremuestreo
6.5 Tipos de ADC
6.6 Aplicaciones
6.7 ¿Cómo lo hace el PIC?
CATA
Octubre 24 de 2016
Taller V UNALMED

## Slide 2: 6.1. ¿Qué es una conversión AD?
CATA
Es el proceso mediante el cual un dispositivo convierte una cantidad física continua (voltaje) en un número digital que representa la amplitud de la cantidad.

## Slide 3: 6.2. Resolución, Error de cuantización y Precisión
CATA
La resolución de un conversor indica el número de valores discretos de salida que puede producir para el rango de valores análogos de entrada.

## Slide 4: 6.2. Resolución, Error de cuantización y Precisión
CATA
El error de cuantización es el ruido introducido por la discretización en un conversor AD ideal. Es un error de redondeo entre la señal análoga de entrada al ADC y el valor de salida digitalizado. Este ruido es no lineal y depende de cada señal.

## Slide 5: 6.2. Resolución, Error de cuantización y Precisión
CATA
La precisión de una cantidad es una medida del detalle en el cual la cantidad se puede expresar.

## Slide 6: 6.3. Rata de muestreo
CATA
La velocidad a la que nuevos valores digitales se obtienen de una señal análoga se denomina la frecuencia o tasa de muestreo.

## Slide 7: 6.4. Aliasing y Sobremuestreo
CATA
El aliasing es el fenómeno que ocurre cuando se muestrea una señal a una frecuencia que es mayor que la frecuencia máxima permitida por el teorema de muestreo para la misma señal.

## Slide 8: 6.4. Aliasing y Sobremuestreo
CATA
Normalmente las señales se muestrean a la mínima rata requerida para hacerlo correctamente (Ingeniería). El sobremuestreo permite facilitar la labor de filtros (Digitales y análogos), incrementar la resolución de la medida (con algunos otros elementos). Por otra parte, puede hacer el conversor más sensible al ruido.

## Slide 9: 6.5 Tipos de ADC
CATA
ADC Directa:
Extremadamente rápido.
Consume mucha corriente.

## Slide 10: 6.5 Tipos de ADC
CATA
ADC Aproximaciones Sucesivas:
Bajo consumo de corriente ya que es simple.
La velocidad de conversión y la resolución son medias.

## Slide 11: 6.5 Tipos de ADC
CATA
ADC por integración

## Slide 12: 6.5 Tipos de ADC
CATA
ADC Delta Sigma:
Es el de mayor resolución.
Es el más lento.

## Slide 13: 6.6 Aplicaciones

## Slide 14: 6.7 ¿Cómo lo hace el PIC?
El PIC tiene un módulo ADC de 10 bits que se basa en aproximaciones sucesivas, el cual, bien configurado devuelve un valor digital en un par de registros justo después de llevar a cabo la conversión en un pin seleccionado.