## Slide 1: 7. Conversión Análogo-Digital
7.1. ¿Qué es una conversión AD?
7.2. Resolución, Error de cuantización y Precisión
7.3. Frecuencia de muestreo
7.4. Aliasing y sobremuestreo
7.5 Tipos de ADC
7.6 Aplicaciones
7.7 ¿Cómo lo hace el PIC?
CATA
Octubre 4 de 2017
Taller V UNALMED

## Slide 2: 7.1. ¿Qué es una conversión AD?
CATA
Es el proceso mediante el cual un dispositivo (un integrado, un microcontrolador…) convierte una cantidad física continua (voltaje) en un número digital que representa la amplitud de la cantidad.
http://www.karbosguide.com/hardware/module7c1.htm
http://macao.communications.museum/eng/exhibition/secondfloor/MoreInfo/ADConverter.html

## Slide 3: 7.2.1. Resolución
CATA
La resolución de un ADC indica el número de valores discretos de salida que puede producir este dispositivo para su rango de valores análogos de entrada permitidos.
http://users.ece.utexas.edu/~valvano/Volume1/E-Book/C14_ADCdataAcquisition.htm

## Slide 4: 7.2.2. Error de cuantización
CATA
El error de cuantización es el ruido introducido por la discretización en un conversor AD ideal. Es un error de redondeo entre la señal análoga de entrada al ADC y el valor de salida digitalizado. Este ruido es no lineal y depende de cada señal.
https://e2e.ti.com/blogs_/b/precisionhub/archive/2013/08/23/how-to-use-thermal-noise-to-your-advantage

## Slide 5: 7.2.3. Precisión
CATA
La precisión de una cantidad es una medida del detalle en el cual la cantidad se puede expresar.
http://users.ece.utexas.edu/~valvano/Volume1/E-Book/C14_ADCdataAcquisition.htm

## Slide 6: 7.3. Frecuencia de muestreo
CATA
La cantidad de valores digitales que se obtienen de una señal análoga por unidad de tiempo se denomina la rata, tasa o frecuencia de muestreo.
https://musicandcomputerscience.wordpress.com/how-does-a-computer-record-and-produce-sound/

## Slide 7: 7.4.1. Aliasing
CATA
El aliasing es el fenómeno que ocurre cuando se muestrean componentes de una señal análoga cuyas frecuencias exceden la frecuencia máxima permitida por el teorema de muestreo para la misma señal muestreándose a una frecuencia de muestreo dada.

## Slide 8: 7.4.2. Sobremuestreo (oversampling)
CATA
Normalmente las señales se muestrean a la mínima frecuencia posible para hacerlo correctamente (Ingeniería). El oversampling permite facilitar la labor de filtros (Digitales y análogos) e incrementar la calidad de la reconstrucción digital de la señal (junto a otros elementos). Por otra parte, puede hacer el conversor más sensible al ruido y el sistema requiere de más recursos (memoria y capacidad de cómputo).

## Slide 9: 7.5 Tipos de ADC
CATA
ADC Directa:
Extremadamente rápido.
Consume mucha corriente.

## Slide 10: 7.5 Tipos de ADC
CATA
ADC Aproximaciones Sucesivas:
Bajo consumo de corriente.
La velocidad de conversión y la resolución son medias.

## Slide 11: 7.5 Tipos de ADC
CATA
ADC por integración

## Slide 12: 7.5 Tipos de ADC
CATA
ADC Delta Sigma:
Es el de mayor resolución.
Es el más lento (aunque cada vez mejorando su velocidad).

## Slide 13: 7.6 Aplicaciones

## Slide 14: 7.7 ¿Cómo lo hace el PIC?
El PIC tiene un módulo ADC de 10 bits que se basa en aproximaciones sucesivas, el cual, bien configurado devuelve un valor digital en un par de registros justo después de llevar a cabo la conversión en un pin previamente seleccionado.