## Slide 1: 3. Sistemas Secuenciales.
3.1. Lógica secuencial.
3.2. Flip-Flop.
3.3. Contadores.
3.4. Registros.
3.5. Temporizador 555.
3.6 Máquinas de estado.
3.7. Análisis y diseño de circuitos secuenciales sincrónicos.
CATA
Febrero 10 de 2017 Taller V UNALMED

## Slide 2: 3.1. Lógica secuencial.
Sistema:
CATA
http://systemonfpga.blogspot.com.co/2015_04_01_archive.html

## Slide 3: 3.1. Lógica secuencial.
Dos clases:
Sistema Síncrono
Cambio
Entrada
Cambio
Salida
Señal de reloj externa
Sistema Asíncrono
Cambio
Entrada
Cambio
Salida
CATA

## Slide 4: 3.2. Biestable.
Dispositivo básico de memoria.
Es el fundamento de los sistemas secuenciales.
Almacena un bit aún después de que desaparezca la señal que lo produce.
CATA
Configuración secuencial de compuertas
Entradas
Control
Q’
Q
Flip-flop (Síncronos)
Latch
Cerrojo
(Asíncronos)

## Slide 5: 3.2. Biestable.
Latch R-S (Reset y Set) con compuertas NOR.
CATA
S | R | Qi+1
0 | 0 | Qi
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | Estado metaestable
https://en.wikipedia.org/wiki/Flip-flop_(electronics)

## Slide 6: 3.2. Biestable.
Latch R-S con compuertas NAND.
CATA
S | R | Qi+1
0 | 0 | Estado metaestable
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | Qi

## Slide 7: 3.2. Biestable.
Flip-flop R-S con habilitación. RS Síncrono.
CATA
S | R | E | Qi+1
0 | 0 | 1 | Qi
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | Estado metaestable
X | X | 0 | Qi

## Slide 8: 3.2. Biestable.
Flip-flop D (Delay).
CATA
D | CLK | Qi+1
0 | ↑ | 0
1 | ↑ | 1

## Slide 9: 3.2. Biestable.
Flip-flop JK (Jack Kilby).
CATA
J | K | CLK | Qi+1
0 | 0 | ↑ | Qi
1 | 0 | ↑ | 1
0 | 1 | ↑ | 0
1 | 1 | ↑ | Qi’
Flip-Flop Universal!

## Slide 10: 3.2. Biestable.
Flip-flop T (Toogle).
CATA
T | CLK | Qi+1
0 | ↑ | Qi
1 | ↑ | Qi’
Un Flip-Flop T se puede hacer también a partir de un Flip-Flop RS.
Práctica

## Slide 11: 3.3. Contadores.
Circuitos que «cuentan» el número de veces que un evento ha ocurrido, en particular de una señal de reloj.
CATA
Contadores Síncronos.
Contadores de Propagación o Asíncronos.

## Slide 12: 3.3. Contadores.
Contadores Asíncronos
CATA
Contador ascendente de 4 bits
Numero de pulsos | MSB | .. | .. | LSB
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0
…. |  |  |  | 
15 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 1

## Slide 13: 3.3. Contadores.
Contadores Asíncronos
CATA
Contador ascendente de 3 bits MOD 6
Numero de pulsos | Q2 | Q1 | Q0
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 1 | 0
…. |  |  | 
5 | 1 | 0 | 1
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 1
Un contador ascendiente de 4 bits MOD 10 es conocido también como Contador decadal.
Práctica

## Slide 14: 3.3. Contadores.
Contadores Asíncronos
CATA
Contador descendiente de 3 bits
Numero de pulsos | Q2 | Q1 | Q0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0
2 | 1 | 0 | 1
…. |  |  | 
5 | 0 | 1 | 0
6 | 0 | 0 | 1
7 | 0 | 0 | 0

## Slide 15: 3.3. Contadores.
Contadores Síncronos
CATA
Contador ascendente de 4 bits
Numero de pulsos | Q3 | Q2 | Q1 | Q0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0
…. |  |  |  | 
15 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 1
Al igual que con los contadores Asíncronos, los síncronos también se pueden diseñar descendentes y ascendentes con MOD 10.
Práctica

## Slide 16: 3.4. Registros.
CATA
Existen tres tipos básicos:
Registro de corrimiento o serie-serie.
Registro serie-paralelo.
Registro paralelo-serie.
Circuitos Secuenciales donde se almacena información temporalmente, para su uso posterior.

## Slide 17: 3.4. Registros.
CATA
Registro de Corrimiento
También se puede hacer un registro de corrimiento con Flip-Flops JK y D.
Práctica

## Slide 18: 3.4. Registros.
CATA
Se añade una salida en cada biestable!
Este registro es utilizado para cambiar una palabra de serie a paralelo.
Registro Serie-Paralelo
Práctica

## Slide 19: 3.4. Registros.
CATA
Registro Paralelo-Serie
Su uso consiste en la conversión de una palabra de paralelo a serie.

## Slide 20: 3.5. Temporizador 555.
CATA
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html

## Slide 21: 3.5. Temporizador 555.
CATA
Monoestable

## Slide 22: 3.5. Temporizador 555.
CATA
Astable

## Slide 23: 3.6. Máquinas de estado.
CATA
Circuitos secuenciales en una configuración tal que pasan por una serie de estados determinados por la configuración y las entradas del sistema.
Herramientas para analizar una máquina de estados:
Ecuaciones Lógicas
Tabla de Estados
Diagrama de Estado
Tabla de transición de FF
Mapa de Karnaugh.
}
}

## Slide 24: 3.7. Análisis y diseño de circuitos secuenciales sincrónicos.
CATA
Diseñar una máquina de estados que se comporte de la siguiente forma:
001
100
011
110
010
X = 0
X = 1
X = 1
X = 1
X = 1
X = 1
X = 0
X = 0
X = 0
X = 0

## Slide 25: 3.7. Análisis y diseño de circuitos secuenciales sincrónicos.
CATA
Entrada | Estado Actual |  |  | Estado siguiente |  |  | Excitación de los FF |  |  |  |  | 
X | A | B | C | A | B | C | Ja | Ka | Jb | Kb | Jc | Kc
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 
¿Cómo llenar estos espacios?
Tabla de Estados

## Slide 26: 3.7. Análisis y diseño de circuitos secuenciales sincrónicos.
CATA
Qi | Qi+1 | J | K
0 | 0 | 0 | X
0 | 1 | 1 | X
1 | 0 | X | 1
1 | 1 | X | 0
Tabla de transición del Flip-Flop JK
Entrada | Estado Actual |  |  | Estado siguiente |  |  | Excitación de los FF |  |  |  |  | 
X | A | B | C | A | B | C | Ja | Ka | Jb | Kb | Jc | Kc
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | X | X | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | X | X | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 0 | X | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 0 | X | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | 0 | X
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | X
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | X
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | X | 0 | 0 | X
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | X | 0 | X
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | X | 1 | X

## Slide 27: 3.7. Análisis y diseño de circuitos secuenciales sincrónicos.
CATA
Qi | Qi+1 | J | K
0 | 0 | 0 | X
0 | 1 | 1 | X
1 | 0 | X | 1
1 | 1 | X | 0
Tabla de transición del Flip-Flop JK
Entrada | Estado Actual |  |  | Estado siguiente |  |  | Excitación de los FF |  |  |  |  | 
X | A | B | C | A | B | C | Ja | Ka | Jb | Kb | Jc | Kc
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | X | X | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | X | X | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 0 | X | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 0 | X | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | 0 | X
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | X
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | X
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | X | 0 | 0 | X
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | X | 0 | X
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | X | 1 | X

## Slide 28: 3.7. Análisis y diseño de circuitos secuenciales sincrónicos.
CATA
CX\AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | X | 1 | X | X
01 | X | 0 | X | X
11 | 0 | 0 | X | X
10 | 0 | 0 | X | X
Funciones lógicas para las entradas Ji Ki de los Flip-Flop
CX\AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | X | X | X | 1
01 | X | X | X | 0
11 | 1 | X | X | X
10 | 0 | X | X | X
CX\AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | X | X | 0 | 0
01 | X | X | 1 | 1
11 | X | X | X | X
10 | X | X | X | X
CX\AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | X | 1 | 0 | X
01 | X | 0 | 0 | X
11 | X | 0 | X | X
10 | X | 0 | X | X
CX\AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | X | X | X | X
01 | X | X | X | X
11 | 0 | 1 | X | X
10 | 0 | 0 | X | X
CX\AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | X | 0 | 0 | 0
01 | X | 0 | 0 | 1
11 | X | X | X | X
10 | X | X | X | X
Ja = C’· X’
Ka = C’· X
Jb = C’· X’ + C· X = CΘX
Kb = A’· C’· X’
Jc = A· B’· X
Kc = B· X

## Slide 29: 3.7. Análisis y diseño de circuitos secuenciales sincrónicos.
CATA
Circuito Lógico
Ja = C’· X’
Ka = C’· X